Výpočet tepla – příklady řešené i neřešené

Příklad 1: Porovnej, na co je třeba více tepla pokud máme stejné množství látky a měníme teplotu o stejný teplotní rozdíl a zdůvodni

a) na ohřátí niklu nebo železa

b) na ohřátí vody nebo oleje

Příklad 2: Železná a hliníková krychle byly zahřáté na teplotu 500°C. Postupně chladly na teplotu 20°C. Posuď následující otázky:

a) Která krychle chladla déle?

b) Která krychle po svém vychladnutí uvolnila do okolí více tepla?

Své odpovědi zdůvodni.

Příklad 3: Kolik tepla se spotřebuje na ohřátí 20 kg železa z 20°C na 1020°C?

m = 20 kg

t2 = 1020°C

t1 = 20°C

cFe = 0,45 kJ/(kg•°C)

QFe = ?

QFe = c• m( t2 - t1) = 0,45 • 20 • 1000 = 9 000 kJ

Na ohřátí 20 kg železa o 1000°C potřebujeme 9 000 kJ tepla.

Příklad 4: Voda přitékající do radiátoru ústředního topení má teplotu 90°C. Kolik tepla odevzdá na vyhřátí pokoje 10 kg vody, když se přitom ochladí na 60°C? Porovnejte, kolik tepla odevzdalo 10 kg oleje při stejné změně teploty.

m = 10 kg

t2 = 90°C

t1 = 60°C

cvoda = 4,18 kJ/(kg•°C)

colej = 1,89 kJ/(kg•°C)

Qvoda = ? (kJ)

Qolej = ? (kJ)

Qvoda = c• m( t2 – t1 ) = 4,18 • 10 • 30 = 1 254 kJ

Qolej = c• m( t2 – t1 ) = 1,89 • 10 • 30 = 567 kJ

Voda odevzdá vzduchu v pokoji teplo 1 254 kJ.

Olej o stejné hmotnosti při stejném ochlazení odevzdá jen 567 kJ tepla.

Příklad 5: Kolik tepla je třeba na ohřátí vody ve 120 litrovém bojleru z 20°C na 80°C?

V = 120 l  → m = 120 kg

t1 = 20°C

t2 = 80°C

cvoda =  4,2 kJ/(kg.°C)

Q = c• m( t2 – t1 )

Q = 4,2 • 120 • 60 = 30 240 kJ = 30,24 MJ

K ohřátí vody v bojleru je třeba 30,24 MJ tepla.

Příklad 6: Elektroměr ukazuje odebranou elektrickou energii v jednotkách kilowatthodina. Pro tuto jednotku platí 1 kWh = 3,6 MJ. Kolik kWh odebere elektrický bojler z příkladu 5 a kolik bude stát ohřátí vody, jestliže 1 kWh stojí 2,50 Kč?

Q = 30,24 MJ

1 kWh = 3,6 MJ

→ Spotřeba tepla v kWh … 30,24 : 3,6 = 8,4 kWh

→ Cena spotřebované energie … 8,4 . 2,5 = 21 Kč

Ohřátí vody v bojleru bude stát 21 Kč.

Příklad 7: Měřicí přístroj ukázal, že v době od září do května proteklo radiátory v bytě z teplárny 900 m3 teplé vody. Voda, která do bytu vystupuje, má teplotu 60°C. Z bytu do teplárny se vrací voda o teplotě 40°C. Kolik tepla teplárna bytu dodala? Cena tepla byla 610 Kč za jeden gigajoule. Kolik se za vytápění bytu zaplatí?

V = 900 m3 = 900 000 dm3 → m = 900 000 kg

t1 = 40°C

t2 = 60°C

cvoda =  4,2 kJ/(kg.°C)

Q = c• m( t2 – t1 )

Q = 4,2 • 900 000 • 20 = 75 600 000 kJ = 75 600 MJ = 75,6 GJ

Cena = 75,6 • 610 = 46 116 Kč.

Teplárna dodala 75,6 GJ tepla za cenu 46 116 Kč.

Příklady neřešené:

1) V nádobě je voda o objemu 250 ml. Jaké teplo přijme tato voda, zvýší-li se její teplota o 60°C?

2) Urči teplo, které odevzdá těleso ze železa o hmotností 20 kg a teplotě 620°C, sníží-li se jeho teplota na 20°C?

3) Měděný odlitek o hmotnosti 15 kg odevzdal do okolí při ochlazování 1380 kJ tepla. O kolik stupňů se ochladil?

4) Urči hmotnost vody, která při ochlazení z 63°C na 37°C odevzdala 600 kJ tepla.

5) Po smažení zůstalo ve fritovacím hrnci 1,8 kg oleje o teplotě 140°C. Kolik tepla se z oleje

uvolnilo, než vychladl na pokojovou teplotu (20°C)?

6) Urči teplo, které je třeba dodat

a) 4 kg vody, aby se ohřála o 36°C,

b) 5 kg etanolu, aby se ohřál z 15°C na 45°C,

c) 10 kg mědi, aby se ohřála z 20°C na 450°C.