Elektrické napětí

- mezi póly zdroje je určeno prací, kterou vykoná zdroj při přenosu částic s celkovým nábojem    1C   z jednoho pólu zdroje na druhý (pro celý obvod)

- je určeno prací potřebnou k přenosu částic s celkovým nábojem  1C  z bodu  A  do bodu   B  v el. obvodu (pro část el. obvodu)

- elektrické napětí je možné měřit všude v el. obvodu, pokud je zde připojen zdroj el .napětí

U

- značka …   U

- základní jednotka …   [U] = 1V (volt)

# U =

## W … práce el. sil

Q … celkový přenesený náboj

násobky zákl. jednotky :  1kV = 1000 V = 1 . 103 V

1MV = 1000 000 V = 1 . 106 V

1 mV = 0,001 V = 1 . 10-3 V

Měření elektrického napětí. Voltmetr.

- přístroj k měření elektrického napětí

- ručkové, digitální

Voltmetr zařazujeme do el. obvodu vždy paralelně (vedle sebe) ke spotřebiči nebo zdroji !!!

a) elektrické napětí mezi svorkami zdroje

b) elektrické napětí na spotřebiči

Zdroje elektrického napětí

- elektrický článek … 1,5 V

- baterie plochá: 3 články ( 4,5 V

9 V, atd.

Voltův článek -  první zdroj trvalého el. napětí /19. stol./

akumulátor -  elektrický článek, který se dá dobíjet

- olověný akumulátor: 2 elektrody z olova ponořené do elektrolytu (H2SO4)  …. U = 2,4 V

- autobaterie: 6 olověných článků (

6 . 2,4 V = 14 V

# Text boxes

### W

Q